## Slide 1: Đề xuất tích hợp hệ thống ONE Link với ứng dụng ONE App

## Slide 2: Nội dung
Hiện trạng các ứng dụng VNPT
Kiến nghị & Đề xuất
Đề xuất sản phẩm ONE Link

## Slide 3: VNPT Employee
Siêu ứng dụng hỗ trợ nhân viên của VNPT quản lý thông tin kinh doanh lắp đặt các dịch vụ viễn thông trên thiết bị di động
Kỹ thuật viên hiện đang sử dụng trong quá trình triển khai
Tính năng hỗ trợ kỹ thuật viên gồm:
  Tạo và điều phối phiếu hỗ trợ
  Quản lý đầu việc thi công, báo hỏng theo phiếu hộ trợ
  Thi công và sửa chữa có kết hợp với hệ thống BNM để kiểm tra & khai báo dịch vụ đầu OLT
  Hỗ trợ kiểm thử chất lượng cho nghiệm thu

## Slide 4: MyVNPT
Ứng dụng giúp người dùng cuối quản lý thuê bao cá nhân và các dịch vụ gắn liền với thuê bao
Có hỗ trợ quản lý mạng khi đăng nhập đúng số điện thoại đăng ký trong hợp đồng
  Trường hợp số điện thoại là chủ hợp đồng Internet, cho phép đồng bộ và quản lý mạng Wifi đã cấu hình cho tài khoản
  Trường hợp số điện thoại khác với số đăng ký, để quản lý mạng cần nhập mã thanh toán
Các tính năng hỗ trợ
  Reboot thiết bị
  Thay đổi tên và mật khẩu Wifi
  Lập lịch bật/tắt GW hoặc Wifi
Notes: Hạn chế: Do còn đang trong quá trình phát triển nên có một số thời điểm tính năng bị tắt để nâng cấp (thông tin nhận được từ CSKH)

## Slide 5: Đánh giá hiện trạng
Tập đoàn thiện đã có ứng dụng Mobile chuyên biệt phục vụ kĩ thuật viên (VNPT Employee) và khách hàng cuối (MyVNPT), nhưng các tính năng điều khiển thiết bị đầu cuối còn hạn chế
  Thao tác cấu hình từ xa chậm, hạn chế mới hỗ trợ số ít chủng loại ONT
  KTV khó khăn khi hỗ trợ từ xa, nhiều trường hợp phải đến nhà khách hàng (e.g mở cổng IP Camera)
  Thiếu tiện ích giúp KTV thao tác kiểm tra cài đặt nhanh (e.g khai báo mới dịch vụ, nâng cấp FW)
Mong muốn của kỹ thuật viên:
  Hướng dẫn hỗ trợ khách hàng từ xa dễ nhất, tốt nhất
  Tối ưu thao tác cài đặt, kiểm tra để khôi phục dịch vụ nhanh do cạnh tranh giữa các nhà mạng
=> Nhu cầu phát triển ONE Link cung cấp các khả năng cầu hình điều khiển thiết bị đầu cuối
ĐHSXKD
BNM
ONE Link
(Kích hoạt dịch vụ & cấu hình CPE đầu cuối)
MyVNPT
(CSHK Tập trung)
HRM
GNMS
VNPT Employee

## Slide 6: Đề xuất ứng dụng ONE Link
Công cụ hữu ích cho kĩ thuật viên
Điểm khác biệt
  Dễ cài đặt, tương thích với các dòng thiết bị smartphone
  Giúp thao tác lắp đặt, kích hoạt dịch vụ ban đầu nhanh
  Dễ dàng kiểm tra mạng khi có sự cố (WAN, LAN, WIFi)
  Cho phép cấu hình dịch vụ đặc thù (Mesh, IP Camera, IPTV)
  Thuận tiện khi hỗ trợ khách hàng từ xa
  Cho phép cấu hình điều khiển thiết bị ở Local & Cloud
Đối tượng sử dụng: Kỹ thuật viên
Thiết bị triển khai: Smart phone (Android/IOS)

## Slide 7: Kiến trúc giải pháp và tích hợp
Kiến trúc sản phẩm
  ONE Link platform: thành phần backend, cung cấp khả năng quản lý điều khiển thiết bị ở Local & Cloud
  HTTP API GW: cung cấp Rest API cho phép kết nối và điều khiển thiết bị qua Cloud
  Mobile SDK: SDK cho các ứng dụng Mobile, cho phép điều khiển thiết bị tại Local (kết nối trực tiếp với Wifi thiết bị) và Remote (thông qua ONE Link và GNMS)
Kết nối tích hợp
  Hỗ trợ quản lý và điều khiển local (tích hợp Mobile agent trên thiết bị)
  Hỗ trợ quản lý và điều khiển cloud (tích hợp GNMS, ONE Mesh)
  Xác thực phân quyền với tài khoản VNPT (tích hợp hệ thống HRM của tập đoàn)
  Liên thông dữ liệu khách hàng và gói cước (tích hợp hệ thống ĐHSXKD của tập đoàn)
Notes: Cần làm rõ hơn các điểm tích hợp

## Slide 8: Các API cho kết nối điều khiển thiết bị qua Cloud
Lắp đặt cấu hình mạng ban đầu
  API cấu hình WAN
  API cấu hình Wifi: SSID, Authenticaton, Password
Kiểm tra mạng khi có sự cố
  API Ping từ thiết bị đến 1 địa chỉ IP/Domain nào đó
  API trace từ thiết bị đến 1 địa chỉ IP/Domain nào đó
Cấu hình dịch vụ đặc thù
  Cấu hình Mesh
  Cấu hình Port cho IP Camera
Quản lý file và nâng cấp firmware cho thiết bị
  API cho phép firmware mới nhất cho thiết bị
  API cho phép nâng cấp firmware cho thiết bị

## Slide 9: SDK cho kết nối điều khiển thiết bị Local
Kiến trúc
Mobile Agent: cung cấp API giao tiếp giữa SDK và thiết bị ONT.
ONE Link SDK: Cung cấp API giao tiếp giữa Mobile app gọi đến Mobile agent thực hiện điều khiển thiết bị local.
Các khả năng SDK
Cho phép đăng nhập nhanh, tương thích với mọi thiết bị Smartphone (iOS, Android)
Hỗ trợ cấu hình và thiết lập dịch vụ WAN Internet ban đầu nhanh
Các chức năng quản lý và cấu hình: SLID, WAN, LAN, WiFi, Change Password,…
Các chức năng điều khiển thiết bị: Reboot, Reset, Backup, Restore, Upgrade FW.
Các chức năng cung cấp thông tin giám sát: Thông tin thiết bị, Trạng thái kết nối, Ping, Trace, Speedtest
Firmware database cho phép thêm các chức năng điều khiển thiết bị mà không cần phải nâng cấp ứng dụng

## Slide 10: Đề xuất với Tập đoàn
Tích hợp ONE Apps để thêm các khả năng tương tác thiết bị CPE đầu cuối
Hỗ trợ tích hợp ONE Link với các hệ thống nội bộ Tập đoàn
Hỗ trợ làm việc với VNPT TTP để sản phẩm đáp ứng các nhu cầu thực tiễn của kĩ thuật viên
Đầu hệ thống | Giao thức | Mục đích kết nối
HRM | HTTP, LDAP | Đăng nhập với tài khoản, phân quyền sử dụng cho kĩ thuật viên
ĐHSXKD | HTTP | Liên thông dữ liệu khách hàng, gói cước phục vụ tra cứu thông tin khách hàng
GNMS, ONE Mesh | HTTP | Kết nối và điều khiển thiết bị qua Cloud

## Slide 11: Thank you

## Slide 12: Kịch bản sử dụng
Use case 1: Lắp đặt lần đầu
Quy trình thao tác lắp đặt mới
  Nhận yêu cầu thi công qua VNPT Employee
  Kỹ thuật viên đến nhà khách hàng đi dây Quang, dây LAN
  Cấu hình mạng qua Web GUI
    Kỹ thuật viên sử dụng chủ yếu là thiết bị di động để truy cập WEB GUI (do không phải mang vác nhiều thiết bị)
  Kiểm tra mạng bằng hệ thống BNM (sử dụng tính năng nghiệm thu trên VNPT Employee)
Pain point:
  Không đăng nhập ONT trên một số trình duyệt phổ biến (Chrome, Firefox) hay các dòng điện thoại không hỗ trợ TLS 1.1
  Kết nối OLT lần đầu chậm (do ONT hỗ trợ nhiều OLT)
Request
  Có ứng dụng/ WEB GUI dễ thao tác trên thiết bị di động

## Slide 13: Kịch bản sử dụng
Use case 2: Lắp đặt MESH tại nhà khách hàng
Kịch bản lắp đặt
  Kỹ thuật viên hoàn tất lắp đặt ONT cho nhà khách hàng
  Kỹ thuật viên lắp đặt MESH cho nhà khách hàng nhưng gặp các khó khăn
    Một số loại thiết bị MESH đang lắp đặt chưa hỗ trợ ONT là CAP -> Cần lắp đặt 2 thiết bị ONT và MESH cạnh nhau
    Thiết bị MESH chưa có khả năng đâm xuyên với các nhà có tường/cửa dày -> phải đi LAN cho các thiết bị MESH
    Lắp đặt mạng MESH nhưng tạo thành nhiều SSID cho 1 nhà
Pain Point
  Thiết bị Mesh (EW12SX) 1 số trường hợp nhà rộng cửa xịn đâm xuyên yếu, đóng cửa ảnh hưởng kết nối
  Chưa hỗ trợ Mesh với ONT (Mesh đen EW12SX -SDMC)
  ONT phổ thông, chưa có thiết bị ONT hỗ trợ đâm xuyên mạnh như 1 số loại AP 4 râu của các hãng

## Slide 14: Kịch bản sử dụng
Use case 3: Hướng dẫn từ xa cho khách hàng
Kịch bản
  Kỹ thuật viên đã hoàn tất lắp đặt mạng cho khách hàng
  Khách hàng liên hệ tới kỹ thuật viên hỏi phương thức đăng nhập WEB GUI với nhu cầu muốn tự cấu hình, một số thao tác tự cấu hình chủ yếu
    Đổi mật khẩu wifi
    Bật tắt wifi
    Tự add port
    Tạo Server (DNS)
    Chuyển mode bridge
  Người dùng tự setup mạng/ lắp đặt thêm thiết bị (Khách hàng chủ )
    Khách hàng gọi tới kỹ thuật viên yêu cầu hỗ trợ thêm
    Khách hàng gặp vấn đề và cần hỗ trợ
Pain Point
  Khách hàng cuối cũng có nhu cầu tự thao tác với thiết bị và chỉ cần kỹ thuật viên hướng dẫn
Request
  Ứng dụng đáp ứng được cả dây máy và khách hàng cuối có đồng nhất về thông tin và điều khiển

## Slide 15: Kịch bản sử dụng
Use case 4: Lắp đặt IPCam
Kịch bản lắp đặt
  Kỹ thuật viên hoàn tất lắp đặt ONT cho nhà khách hàng
  Khách hàng mua IPCamera và lắp đặt (gồm tự lắp đặt hoặc gọi nhân viên lắp đặt camera)
  Trong quá trình sử dụng nếu camera không xem được có trường hợp khách hàng sẽ gọi cho kỹ thuật viên với lý do “mạng có vấn đề”
Pain Point
  Việc thiết lập mạng để hỗ trợ IPCam trên Web GUI hiện còn phân tán
  Các trường hợp khách hàng báo lỗi mạng phía kỹ thuật viên vẫn cần xuống trực tiếp để kiểm tra và tìm đầu mối
Request
  Có một luồng thiết lập nhanh/ gồm các bước liên tục cho IP camera
  Có tính năng kiểm tra nhanh giúp kỹ thuật viên có thể kiểm tra trước trạng thái mạng

## Slide 16: Kịch bản sử dụng
Use case 5: Kiểm tra mạng
Kịch bản
  Kỹ thuật viên kiểm tra mạng để nghiệm thu/ khi nhận thông tin báo hỏng
  Kỹ thuật viên đến nhà khách hàng kiểm tra mạng, các thông tin kiểm tra gồm
    Kiểm tra kết nối quang – WAN – Wifi
    Speed test
    Kiểm tra vị trí lắp đặt (dựa trên kinh nghiệm)
    Thông tin dải tần
Request
  Hỗ trợ kiểm tra tại local và qua cloud

## Slide 17: Kịch bản sử dụng
Use case 6: Hỗ trợ kỹ thuật từ Tech
Pain point
  Các vấn đề trên diễn đàn đã đưa ra phản hồi chậm, phản hồi qua tin nhắn riêng, hoặc không có phản hồi
  Kênh hotline: hiện gọi đến thì yêu cầu phải gửi thư -> hỗ trợ chậm, ko hiệu quả
Request
  Cần trả lời các câu hỏi trực tiếp
  Tập hợp các câu hỏi thành các thread để dễ dàng tìm kiếm
  Phía hỗ trợ kỹ thuật của Tech cần có đội ngũ trực thường xuyên

## Slide 18: Tổng hợp nhu cầu
Nhu cầu kĩ thuật viên
Kết nối thiết bị
Reboot thiết bị
Đổi mật khẩu wifi
Cấu hình NAT port cho Camera của các hãng
Bật tắt wifi theo giờ
Xem/chặn thiết bị truy cập wifi
Cho phép cấu hình điều khiển ở cả Local và Cloud
Lặp đặt cấu hình mạng ban đầu
Kiểm tra mạng khi có sự cố (PON, WAN, WiFi)
Cấu hình dịch vụ đặc thù: Mesh, IP Camera
Có lưu firmware mới nhất để tiện nâng cấp (tính năng nâng cấp FW)
Hỗ trợ khách hàng từ xa
Cho phép cấu hình điều khiển ở cả Local và Cloud
Nhu cầu khách hàng cuối